## Slide 1: Temat prezentacji: Charakterystyki niezawodnościowe
Przygotowali:
Filo Paweł
Fiutek Karol
Giza Bartłomiej
Grywalski Bartłomiej
Grzanka Maciej
Rok 4, Automatyka i Robotyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kraków 2011
Eksploatacja układów automatyki i robotyki

## Slide 2: Spis omawianych zagadnień
Wstęp
Rozkład procesów zużycia (normalny, prostokątny)
Charakterystyki:
prawdopodobieństwo poprawnej pracy - Pp,
prawdopodobieństwo uszkodzenia: 1-Pp,
intensywność uszkodzeń – λ – podstawowy,
częstotliwość uszkodzeń,
zależność między charakterystykami,
niezawodność,
sprawność, trwałość,
czas eksploatacji,
trwałość sumacyjna,
układy ciągłe i dyskretne (omówić i niezawodność) dwustanowe.
Bibliografia

## Slide 3: Wstęp
Niezawodność – właściwość obiektu charakteryzująca jego zdolność do wykonywania określonych funkcji, w określonych warunkach i określonym czasie. W sensie ilościowym niezawodność to prawdopodobieństwo poprawnego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem w określonym czasie.
Eksploatacja jest to zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

## Slide 4: Wstęp
Sprawność – skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu.
Tak określoną sprawność można wyznaczyć następująco:
gdzie:
η – sprawność,
Ewy – energia przetworzona w dżulach (J),
Ewe – energia dostarczona w J.
Sprawność wyrażana jest w jednostkach względnych (tzn. bez tak zwanego miana) jako ułamek, często w zapisie procentowym (w procentach)

## Slide 5
Rozkład prostokątny (nazywany również równomiernym jednostajnym, amodalnym) jest przykładem rozkładu ograniczonego, ze względu na założenie, że układ nie będzie działał dłużej niż k jednostek czasu. Charakteryzuje się on stałą gęstością prawdopodobieństwa w przedziale (0, k), co oznacza że prawdopodobieństwo uszkodzenia obiektu zależy jedynie od długości tego przedziału a nie od jego położenia na osi czasu. Dla wartości spoza przedziału (0, k) funkcja gęstości przyjmuje wartość równą 0.
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Charakterystyka gęstości prawdopodobieństwa.

## Slide 6
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Funkcja zawodności
Funkcja niezawodności

## Slide 7
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Intensywność uszkodzeń
Oczekiwany czas zdatności

## Slide 8
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Oczekiwany pozostały czas zdatności

## Slide 9
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Rozkład normalny.
Rozkład normalny (inaczej rozkład Gaussa lub krzywa dzwonowa) rozpatrywany jest z parametrami t, a oznaczamy go N(t, ). Jego niezawodnościowe charakterystyki funkcyjne określone są następującymi wzorami.
Gęstość prawdopodobieństwa

## Slide 10
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Rozkład normalny.
Rozkład normalny (inaczej rozkład Gaussa lub krzywa dzwonowa) rozpatrywany jest z parametrami t, a oznaczamy go N(t, ). Jego niezawodnościowe charakterystyki funkcyjne określone są następującymi wzorami.
Gęstość prawdopodobieństwa

## Slide 11
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Funkcja zawodności
Funkcja niezawodności

## Slide 12
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Intensywność uszkodzeń

## Slide 13
Rozkład procesów zużycia
(normalny, prostokątny)
Rozkład normalny jest odpowiednim modelem w przypadku gdy szacujemy zdatność obiektu, w przypadku którego uszkodzenia powstają na skutek stopniowo zachodzących zmian o charakterze starzenia. Jest to podyktowane tym, że dla małych t intensywność uszkodzeń rośnie bardzo powoli. W momencie gdy wartość t jest bliska następuje szybki wzrost intensywności uszkodzeń i krzywa zbliża się do asymptoty ukośnej. Kąt nachylenia asymptoty do osi czasu wzrasta tym bardziej im mniejsze jest odchylenie standardowe , co oznacza, że gdy wartość jest bardzo mała obiekt uszkadza się w czasie zbliżonym do oczekiwanego czasu zdatności.

## Slide 14
Prawdopodobieństwo poprawnej pracy
Poprawna praca oznacza, że eksploatowane urządzenie (obiekt techniczny) nie zawiedzie nas, że będzie działało poprawnie tak długo jak tego od niego oczekujemy. Oczywiście nie istnieją urządzenia pracujące w nieskończoność, choć coraz częściej wyłącza się z eksploatacji obiekty zużyte „normalnie", czyli sprawne ale takie, które zostaną zastąpione przez nowsze, lepsze. [11]
Najczęściej stosowanymi wskaźnikami charakteryzującymi niezawodność obiektów są prawdopodobieństwo poprawnej pracy R(t), oraz intensywność uszkodzenia λ(t).
gdzie:
λ – wskaźnik intensywności uszkodzeń np.:
F(t) – prawdopodobieństwo uszkodzenia

## Slide 15
Prawdopodobieństwo uszkodzenia
Kolejnym często stosowanym wskaźnikiem jest prawdopodobieństwo uszkodzenia- F(t)
Prawdopodobieństwo uszkodzenia wiąże się z prawdopodobieństwem poprawnej pracy.
F(t)=1-R(t)
Rozkładu prawdopodobieństwa Weibulla jest uogólnieniem rozkładu wykładniczego. Na rysunku podane są przykłady krzywych gęstości prawdopodobieństwa Weibulla dla różnych wartości parametru kształtu c. Rozkład ten. przy c<l opisuje efekt rozruchowy urządzenia, dla c>1 efekt zużycia, który pojawia się po pewnym czasie a dla c=1 staje się rozkładem wykładniczym o stałej funkcji ryzyka opisującej dobrze okres środkowy, w którym urządzenie działa z maksymalną niezawodnością.

## Slide 16
Intensywność uszkodzeń
t>0
Funkcję tę definiuje się następująco:
Ze wzoru (4.6) otrzymuje się również
Uszkodzenie jest to przejście maszyny ze stanu zdatności w stan niezdatności, może to następować zarówno w czasie pracy maszyny jak i postoju lub magazynowania. Zakłada się, że uszkadzanie maszyn jest procesem losowym, jednakże podlega pewnym prawom.

## Slide 17
Zależność między funkcjami niezawodności

## Slide 18
Częstotliwość uszkodzeń
Z obserwacji wynika, że najlepiej opracowane pod względem konstrukcyjnym urządzenie nie sprosta nałożonym zadaniom, jeśli nastąpi jego uszkodzenie.
Uszkodzenie jest to przejście maszyny ze stanu zdatności w stan niezdatności, może to następować zarówno w czasie pracy maszyny jak i postoju lub magazynowania. Zakłada się, że uszkadzanie maszyn jest procesem losowym, jednakże podlega pewnym prawom.
Częstotliwość uszkodzeń urządzenia
gdzie:
fu - częstotliwość uszkodzenia.
Tp - założony (lub wymagany) czas pracy bez uszkodzenia w [h]
Tn - założony (lub wymagany) czas naprawy w[h]

## Slide 19
Częstotliwość uszkodzeń
Okres początkowy: uszkodzenia wynikają głównie z wad produkcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz niekiedy konstrukcyjnych, występuje duża częstość uszkodzeń
Normalna praca: częstotliwość uszkodzeń jest niska, uszkodzenia są wynikiem głównie ograniczeń tkwiących w projekcie, zmęczenia, zużycia, lub błędów eksploatacyjnych
Starzenie się: wynika z naturalnego zużycia elementów, zmiany właściwości materiałów, okres starzenia powinien być określony przez konstruktora

## Slide 20
Trwałość obiektu, trwałość sumacyjna
Trwałość obiektu - właściwość obiektu charakteryzująca jego zdolność do zachowania stanu zdatności w określonych warunkach do wykonania naprawy głównej, pomiędzy naprawami głównymi czy też zakończenia eksploatacji. W sensie ilościowym określa się
wykonaną pracą.
Trwałość sumacyjna
Każdy obiekt zbudowany jest z obiektów prostych wśród, których wyróżnia się obiekty, mające szeregową, równoległą, szeregowo- równoległą lub równoległo - szeregową strukturę.

## Slide 21
Trwałość obiektu o strukturze szeregowej
Ts = min (Ti) = min (T1,...,Ti ,...,Tn )
gdzie Ti jest trwałością i - tego elementu.
Wzór ten mówi iż trwałość obiektu Ts jest zdefiniowana przez trwałość najsłabszego elementu. Przykładem obiektu o strukturze szeregowej jest łańcuch, w którym ogniwa są połączone szeregowo.

## Slide 22
Trwałość obiektu strukturze równoległej
Tr = max (Ti) = max (T1,...,Ti ,...,Tn )
gdzie Ti jest trwałością i - tego elementu.
Według wzoru trwałość obiektu równoległego Tr jest określona przez trwałość najmocniejszego (najtrwalszego) elementu.

## Slide 23
Trwałość obiektu szeregowo-równoległego
co oznacza iż trwałość całego zespołu określa trwałość najsłabszego zespołu, przy czym trwałość poszczególnych zespołów określa wzór
który mówi iż trwałość danego zespołu określa jego najmocniejszy element.
Tak więc ostateczny wzór dla obiektu szeregowo-równoległego ma postać:

## Slide 24
Trwałość obiektu równoległo-szeregowego
co oznacza iż trwałość całego zespołu określa trwałość najsłabszego zespołu, przy czym trwałość poszczególnych zespołów określa wzór
który mówi iż trwałość danego zespołu określa jego najmocniejszy element.
Tak więc ostateczny wzór dla obiektu szeregowo-równoległego ma postać:

## Slide 25
Trwałość sumaryczna - Metoda dekompozycji prostej
Metodą stosowaną do wyznaczania trwałości sumacyjnej, czyli trwałości całego układu jest tzw. metoda dekompozycji prostej. Polega ona na tym, iż strukturę danego obiektu poprzez kolejne operacje strukturalne przekształca się , rozkłada na obiekty proste tzn. mające szeregową, równoległą, szeregowo - równoległą lub równoległo - szeregową strukturę. Ich trwałość oblicza się z ze znanych wzorów a następnie wyznacza się trwałość całkowitą. Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że dekompozycję obiektu n – elementowego wykonuje się zawsze względem jednego dowolnie wybranego i-tego elementu w wyniku czego otrzymuje się za każdym razem dwa obiekty (n-1) – elementowe ,nie zawierające i-tego elementu.

## Slide 26
Układy ciągłe i dyskretny
Układ ciągły jest wtedy, gdy zmienne zależne y1,…,ym są funkcjami ciągłymi co najmniej jednej zmiennej niezależnej przestrzennej. Jeśli jest to zależność od co najmniej od dwóch zmiennych niezależnych to opis matematyczny jest przeprowadzony za pomocą równań różniczkowych cząstkowych. W celu przekształcenia układu ciągłego w układ dyskretny należy podzielić go na n elementów skończonych. Każdy modelowany rzeczywisty układ jest ciągły, a układ dyskretny jest tylko jego przybliżeniem.

## Slide 27
Układy dwustanowe
Dwustanowy proces eksploatacji polega na tym iż wyróżnia się dwa stany działania układu czas Tu(t) przebywania urządze­nia w stanie użytkowania (na stanowisku użytku) oraz czas T0(t) przebywania urządzenia w stanie obsługiwania (na stanowisku obsługi).
W dwustanowym procesie eksploatacji urządzenia widoczny jest bardzo wyraźny ogólny podział czasu eksploatacji urządzenia (czasu kalendarzowe­go) na czas użytkowania i czas obsługiwania. Czas użytkowania liczy się dla urządzenia tylko wtedy, gdy są spełnione odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne przez użytkow­nika, czas ten może więc być globalną miarą oceny systemu użytku. Podobnie czas obsługiwania liczy się dla urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono na stanowisku obsługi (zależy to od działań technicznych i organiza­cyjnych obsługi); może więc być traktowany jako globalna miara oceny systemu obsługi.

## Slide 28
Miary żywotności
Spotykane w praktyce miary żywotności (trwałości lub tzw. normy używalności) urządzenia możemy ogólnie podzielić na:
żywotność eksploatacyjną (mierzoną liczbą jednostek czasu kalendarzowego);
żywotność użytkową zwaną także normą używalności (mie­rzoną liczbą jednostek czasu użytkowania lub w jednostkach innej miary transponowalnej na czas użytkowania);
żywotność obsługową (mierzoną liczbą jednostek czasu obsłu­giwania np. łączną liczbą godzin na wszelkiego rodzaju remonty). Bardzo często żywotność (w danej mierze) całego urządzenia ustala się na pod­stawie podzespołu (agregatu) tego urządzenia o największej żywotności. Dla samochodu może to być żywotność silnika, dla samolotu - żywotność płatowca, dla armaty - żywotność lufy, dla telewizora - żywotność kineskopu.

## Slide 29
Bibliografia
[1] Gołąbek A.: Eksploatacja i niezawodność maszyn. Wydawnictwo PW, Wrocław 1988.
[2] Kopociński B.: Zarys teorii odnowy i niezawodności. Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1973.
[3] Lesiński S.: Jakość i niezawodność. Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno- Rolniczej, Bydgoszcz 1996.
[4] Lesiński S.: Wzory i tablice do obliczania niezawodności urządzeń elektrycznych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.
[5] Macha E.: Niezawodność maszyn. Politechnika Opolska, Opole 2001.
[6] Migdalskiego J.: Poradnik niezawodności : praca zbiorowa. [1], Podstawy matematyczne. Wydaw. Przemysłu Maszynowego "Wema", Warszawa 1983.
[7] Murzewski J.: Podstawy projektowania i niezawodność konstrukcji. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 1999
[8] Słowiński B.: Podstawy badań i oceny niezawodności obiektów technicznych. Wydaw. Uczelniane WSI, Koszalin 1992.
[9] Zagadnienia Eksploatacji Maszyn : tribologia, niezawodność, eksploatacja. Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. PWN, Warszawa 1973 - 2007.
[10 Zwierzycki W.: Prognozowanie niezawodności zużywających się elementów maszyn. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
[11] http://www.statsoft.pl/czytelnia/jakosc/jastatwbadaniu5.pdf
[12] http://zstux.ita.pwr.wroc.pl/projekty/zst/w5a.pdf
[13] http://zstux.ita.pwr.wroc.pl/projekty/zst/wd_5b.pdf

## Slide 30
Temat prezentacji:
Charakterystyki niezawodnościowe
Dziękujemy
za
uwagę!
Prace przygotowali:
Filo Paweł
Fiutek Karol
Giza Bartłomiej
Grywalski Bartłomiej
Grzanka Maciej
Rok 4, Automatyka i Robotyka